Xerox® Versant® 80 Press

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Рекомендованный среднемесячный объем печати | 20 000 - 80 000 отпечатков |

Разрешение Ultra HD (2400х2400 dpi) позволяет повысить плавность линий и градиентов, чёткость фотографий, графики и текста. При этом изображения обрабатываются с детализацией 1200 x 1200 dpi и глубиной цвета до 10 бит. 
Легкоплавкий сухой EA-тонер (EA Dry Ink) с низким уровнем блеска позволяет создавать яркие и чёткие отпечатки со стабильной цветопередачей. 
Поддержка большого диапазона материалов плотностью 52-350г/м², включая текстурированную бумагу, полиэстер, виниловые магниты; 
Автоматизированная система контроля над качеством изображения Simple Image Quality Adjustment (SIQA) обеспечивает точность контроля за регистрацией, наклоном, масштабированием и перпендикулярностью для идеального совмещения лицо-оборот. Система также позволяет регулировать равномерность плотности заливки по листу и настройку токов переноса

### Общие характеристики

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Память (станд/макс), Mб | 2000 |
| Процессор, Мгц | Intel i5-2400, 3.1 GHz |
| Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000 baseT |

### Работа с материалами

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Двусторонняя печать | До 300 гр/м2 |

### Финишные функции

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Брошюровка | Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker |

### Печать

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Разрешение печати, dpi | 2400 х 2400 x 1 bit |
| Общие возможности | Промышленная полноцветная печать |

### Технология

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Операционная система | Linux |
| Набор инструментов SIQA (Simple Image Quality Adjustment) | Автоматизированные системы: • настройки совмещения лицо-оборот, включая регулировки наклона, масштабирования и перпендикулярности • настройки равномерности заливки по листу • настройки токов переноса |

### Технические характеристики

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Номинальная скорость | 80 страниц в минуту |
| Рекомендованный среднемесячный объем печати | 20 000 - 80 000 отпечатков |
| Максимальный месячный объем печати | до 460 000 отпечатков |
| Линиатура растра | • 150, 175, 200, 300, 600 точечного растра • 150, 200 Динейного растра • стохастический растр |

### Подача бумаги

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Стандартный объем бумаги | 1900 листов |
| Максимальный объем бумаги с опциями | 5900 листов |
| Формат материала - минимальный | 98 х 148 мм |
| Формат материала - максимальный | 330 х 488 мм |
| Плотность материала - минимальный | 52 гр/м2 |
| Плотность материала - максимальный | 350 гр/м2 |
| Допуск на совмещение лица с оборотом | до 0,5 мм |

### Ввод, вывод, и финишная обработка

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Емкость лотков модуля подачи | Лоток 1 - 550 листов Лоток 2 - 550 листов Лоток 3 - 550 листов Обходной лоток - 250 листов |
| Устройства послепечатной обработки | Брошюровка в тачку, Брошюровка в накидку, Брошюровка с опрессовкой корешка и подрезкой переднего края |

### Общие характеристики

| Модель | Xerox® Versant® 80 Press |
| --- | --- |
| Габариты (ШxГxВ) | 1714 мм х 831 мм х 1714 мм |
| Bec, кг | 295 |